Pos.	Trennablauf NW 300 zur Entwässerung von 
Fahrsilos/Silage-Lagerflächen

entsprechend DIN EN 1433/

DIN V 19580

für Belastungsklasse D 400 - F 900

nach DIN EN 1433

aus frost-/tausalzbeständigem ACO

Polymerbeton

mit integriertem Kantenschutz 6 mm

aus Gusseisen (GG)

mit Stegrost Schlitzweite 18 mm aus Kugelgraphitgusseisen (GGG), jeweils spezialbeschichtet

mit schraubloser Arretierung System Powerlock

Nennweite: 30,0 cm

Baulänge: 56,0 cm

Baubreite: 36,0 cm

Bauhöhe: 43,2 cm

mit zwei Stück PE-HD Rohrstutzen

DN/OD 160 im Boden mit einem

Sicherheitsstopfen als Ablaufsperre

Einlaufquerschnitt 755 cm²

liefern und nach Einbauanleitung des

Herstellers verlegen